МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства для обеззараживания воды

"Двуосновная соль гипохлорита кальция (ДСКГ)" ЗАО «Каустик», Россия

Москва, 2003 г.

ТУ 9392-231-00203312-2002 С.16

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства

"Двуосновная соль гипохлорита кальция (ДСГК)" ЗАО «Каустик», Россия

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии и Волгоградским научно-исследовательским противочумным институтом Минздрава России.

Авторы: Соколова Н.Ф., Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Цвирова И.М.,

Белова А.С., Панкратова Г.П. (НИИД), Андрус В.Н., Варыханова Т.Г., Бочарова Л.М., Елизаров В.В. (ВолгНИПЧИ)

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного сани-тарно- эпидемиологического надзора.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Дезинфицирующее средство «Двуосновная соль гипохлорита кальция (ДСГК)» - далее ДСГК - представляет собой порошок от белого до светло-коричневого цвета с запахом хлора. Содержание активного хлора в средстве составляет 34-44%. Водные растворы ДСГК мутные (неосветленные), при отстаивании образуется осадок, состоящий из нерастворимых солей кальция, и прозрачная надосадочная жидкость (осветленные растворы).

Срок хранения средства составляет от 1 до 3 лет в зависимости от упаковки. Срок хранения средства ДСГК, упакованного в барабаны из оцинкованной стали типа I или III, в барабаны из углеродистой стали, окрашенные снаружи, с полиэтиленовым вкладышем — 3 года, а барабаны из оцинкованной стали типа II, барабаны из углеродистой стали с полиэтиленовым вкладышем, полиэтиленовые мешки, пакеты, вложенные в бумажные мешки - 1 год со дня изготовления. Допустимая потеря активного хлора в средстве - в пределах 4% от исходного.

Срок годности рабочих растворов - 14 дней (при условии хранения в темной посуде с плотно пригнанной пробкой).

1.2.Растворы ДСГК обладают бактерицидным (в том числе в отношении микобактерий туберкулеза и возбудителей особо опасных инфекций- чума, холера и др.), вирулицидным, фунгицидным и спороцидным действием.

Растворы ДСГК обладают коррозионной активностью, обесцвечивают и разрушают ткани.

1.3.Средство ДСГК по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и выраженное на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Растворы средства в концентрациях 0,5-3,0% (по препарату) при однократном воздействии не оказывают местно-раздражающего действия на кожу, в концентрациях 4-5% вызывают слабое раздражение. При повторных воздействиях сухость кожи проявляется после 2-3 нанесений.

Ингаляционную опасность растворы средства (особенно активированные растворы) представляют за счет выделения в воздух хлора, который оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органы дыхания. ПДК для хлора в воздухе рабочей зоны составляет 1 мг/м (2 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

1.4.Средство ДСГК предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, посуды, уборочного инвентаря, надворных установок, выделений (фекалии, моча, рвотные массы, мокрота и др.), санитарного транспорта при инфекциях бактериальной (включая туберкулез и особо опасные инфекции - сибирская язва, чума, холера и др.), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Для целей дезинфекции ДСГК применяют в виде осветленных и неосветленных растворов, активированных растворов, а также в виде сухого порошка.

Водные рабочие растворы ДСГК мутные (неосветленные), при отстаивании образуется белый осадок и прозрачная надосадочная жидкость (осветленные растворы).

2.1 Неосветленные растворы ДСГК готовят путем добавления к воде расчетного количества порошка средства (табл.1). Осветленные растворы готовят путем отстаивания неосветленных растворов в течение часа.

Таблица 1

Приготовление неосветленных растворов ДСГК

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Содержание активного хлора в рабочем растворе, % | Количество ДСГК (г), необходимое для приготовления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 л рабочего раствора (вода добавляется до 1 л) | 10л рабочего раствора (вода до бавляется до 10 л) |
| 0,5 | 0,15-0,22 | 5 | 50 |
| 1,0 | 0,3-0,44 | 10 | 100 |
| 1,6 | 0,48-0,70 | 16 | 160 |
| 2,0 | 0,6-0,88 | 20 | 200 |
| 3,0 | 0,9-1,32 | 30 | 300 |
| 4,0 | 1,2-1,76 | 40 | 400 |
| 5,0 | 1,5-2,20 | 50 | 500 |
| 6,0 | 1,8-2,64 | 60 | 600 |

Для более точного приготовления рабочих растворов с требуемой концентрацией по активному хлору можно руководствоваться следующим расчетом:

X = (А* 1000)/В (г), где

X - количество средства (г) на 1 л рабочего раствора;

А — концентрация активного хлора в рабочем растворе, %

В - концентрация активного хлора в средстве, %

Например, из 39% (по активному хлору) средства ДСГ необходимо приготовить 1000 мл 0,3% (по активному хлору) раствора средства.

Подставляем в формулу указанные значения:

X = (0,3 *1000)/39 = 7,69 г

Таким образом, для приготовления 1000 мл 0,3% (по активному хлору) средства ДСГК необходимо навеску 7,69 г размешать в небольшом количестве воды и объем довести до 1000 мл.

2.2 Активированные растворы средства готовят путем добавления активатора (аммонийная соль или 25% аммиак) к осветленному раствору (табл. 2)

Таблица 2

Приготовление активированного раствора средства ДСГК.

| Концентрация активированного раствора ДСГК, % | Количество (мл) осветленного раствора средства на литров воды | Количество активатора на 1 или 10 л осветленного раствора ДСГК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Аммонийная соль, (г) | 25% аммиак (мл) |
|  | 1л | 10 л |  |  |
|  |  |  | Ha l л | На 10 л | Ha l л | На 10 л |
| 4 | 40 | 400 | 16 | 160 | 8 | 80 |
| 5 | 50 | 500 | 20 | 200 | 10 | 100 |

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1 Средство ДСГК применяют в виде порошка, осветленных, неосветлен-ных и активированных осветленных растворов.

Порошок применяют для обработки выделений, мокроты; осветленными растворами средства обрабатывают жесткую мебель и посуду; неосветленные растворы используют для обеззараживания выделений, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, поверхностей помещений, мест общего пользования; активированными растворами средства обрабатывают объекты при сибирской язве.

Обеззараживанию не подлежат белье и предметы, подверженные коррозии.

Режимы дезинфекции объектов, способы применения и нормы расхода при различных инфекциях представлены в табл. 3-10.

Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства или орошают раствором средства из гидропульта. По окончании дезинфекционной выдержки.

Посуду, освобожденную от остатков пищи, погружают в раствор средства при норме расхода рабочего раствора 2 л на 1 комплект посуды. По окончании дезинфекционной выдержки посуду моют проточной водой не менее 30 сек или промывают последовательно в 2-3 емкостях с временем выдержки в каждой емкости не менее 1 мин.

Выделения больного (фекалии, моча), мокроту обеззараживают в отдельных емкостях, закрытых крышками, путем растворения в них сухого порошка.

Таблица 3.

Режимы дезинфекции объектов средством ДСГК при кишечных и капельных инфекциях бактериальной этиологии (кроме туберкулеза)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин | Норма расхода | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по активному хлору |  |  |  |
| Поверхности в помеще-ниях, же-сткая мебель | 1,0 | 0,3-0,44 | 60 | 100 мл/м2 200 мл/м2 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 0,15-0,22 | 30 | 2 л на 1 комплект | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 0,3-0,44 | 120 | То же | То же |
| Санитарно-техническое оборудо-вание | 1,0 | 0,3-0,44 | 60 | 200 мл/м2 400 мл/м2 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Уборочный материал | 1,0 | 0,3-0,44 | 120 | - | Погружение |
| Моча | Сухой препарат | 5 | 5 г/л | Тщательное перемешивание |
| Выделения (фекалии с мочой, рвотные массы и ДР-) | Сухой препарат | 60 | 200 г/кг | Засыпание и тщательное перемешивание |

Таблица 4.

Режимы дезинфекции объектов средством ДСГК при капельных инфекциях вирусной этиологии (грипп, парагрипп, аденовирусные заболевания)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин | Норма расхода | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по активному хлору |  |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,6 | 0,48-0,70 | 45 | 100 мл/м 200 мл/м2 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 1,6 | 0,48-0,70 | 30 | 2 л на 1 комплект | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,6 | 0,48-0,70 | 45 | То же | То же |
| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин | Норма расхода | Способ обеззараживания |
|  | по препарату | по активному хлору |  |  |  |
| Санитарно-техническое оборуд. | 1,6 | 0,48-0,70 | 90 | 200мл/м2 400мл/м2 | Двукратное протирание или орошение |
| Уборочный материал | 1,6 | 0,48-0,70 | 60 | - | Погружение |

Таблица 5.

Режимы дезинфекции объектов средством ДСГК при вирусном гепатите А, полиомиелите, энтеровирусных инфекциях, ротавирусном гастроэнтерите

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин | Норма расхода | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по активному хлору |  |  |  |
| Поверхности в помеще-ниях, жесткая мебель | 3,0 | 0,9-1,32 | 30 | 100 мл/м2 200 мл/м2 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 0,6-0,88 | 30 | 2лна1 комплект | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 0,9-1,32 | 30 | То же | То же |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 1,5-2-20 | 15 | 200 мл/м2 400 мл/м2 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Выделения (фекалии, моча, рвотные массы и ДР-) | Сухой препарат | 60 | 250 г/кг | Засыпание и тщательное перемешивание |
| Уборочный материал | 3,0 | 0,9-1,32 | 60 | - | Погружение |

Таблица 6.

Режимы дезинфекции объектов средством ДСГК при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин | Норма расхода | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по активному хлору |  |  |  |
| Поверхности в помещениях | 4,0 | 1,2-1,76 | 60 | 100 мл/м2 200 мл/м2 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 4,0 | 1,2-1,76 | 60 | 2 л на 1 комплект | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 4,0 | 1,2-1,76 | 120 | То же | То же |
| Санитарно-техническое оборудование | 4,0 | 1,2-1,76 | 60 | 200 мл/м2 200 мл/м2 | Орошение или двукратное протирание с интерва-лом 60 мин |
| Уборочный инвентарь | 4,0 | 1,2-1,76 | 120 | - | Погружение |
| Мокрота в емкостях | Сухой порошок | 120 | 100 г на 1 л | То же |

Таблица 7.

Режимы дезинфекции объектов средством ДСГК при грибковых инфекциях (кандидозы, дерматофитии)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин | Норма расхода | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по активному хлору |  |  |  |
| Поверхности в помещениях | 3,0 | 0,9-1,32 | 60 | 100мл/м2 200мл/м2 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 0,9-1,32 | 60 | 200мл/м2 400мл/м2 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 0,9-1,32 | 120 | - | Погружение |
| Посуда чистая | 2,0 | 0,6-0,88 | 30 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 0,9-1,32 | 30 | - | Погружение |

Таблица 8

Режимы дезинфекции объектов активированными растворами

средства ДСГК при сибирской язве

| Объект обеззараживания | Концентрация раб. раствора, % | Время обеззараживания, мин | Норма расхода | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по активному хлору |  |  |  |
| Поверхности в помещениях | 4,0 | 1,2-1,76 | 60 | 400мл /м2 | Двукратное орошение |
| Поверхности в помещениях (с остаками крови, фекалий) | 5,0 | 1,5-2,20 | 120 | 400 мл 1м1 | Двукратное орошение |
| Посуда с остатками пищи | 4,0 | 1,2-1,76 | 120 | 2 л/1 комплект | Погружение |
| Моча | Сухой порошок | 120 | 100 г/л | Тщательное перемешивание |
|  | 4,0 | 1,2-1,76 | 60 | 3 части раствора на 4 части мочи | Тщательное перемешивание |
| Жидкие отходы, смывные воды | Сухой порошок | 120 | 200 г/л | Тщательное перемешивание |
| Посуда из-под выделений | 4,0 | 1,2-1,76 | 120 | Полное погружение | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 4,0 | 1,2-1,76 | 60 | 600мл/ м2 | Двукратное протирание |
| Санитарно-техническое оборудование (с остатками крови, фекалий) | 6,0 | 1,8-2,64 | 120 | 600мл/ м2 | Двукратное орошение |
| Надворные установки | 4,0 сухой порошок | 1,2-1,76 | 60 120 | 500мл/ м2 400 г/кг | Двукратное орошение Засыпание |
| Уборочный инвентарь | 4,0 | 1,2-1,76 | 120 | - | Погружение |
| Санитарный транспорт | 4,0 | 1,2-1,76 | 60 | 1000мл/ м2 | Двукратное орошение |

Таблица 9

Режимы дезинфекции объектов средством ДСГК при особоопасных бактериальных инфекциях (чума, холера и др.)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин | Норма расхода | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По препарату | По активному хлору |  |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,0 | 0,3-0,44 | 60 | 200мл/м2 100мл/м2 | Орошение или протирание |
| Санитарнотехнич. оборудование | 1,0 | 0,3-0,44 | 60 | 200мл/м2 400мл/м2 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 0,15-0,22 | 60 | 2 л на комплект | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 0,3-0,44 | 120 | 2 л на комплект | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 0,3-0,44 | 120 | - | Погружение |
| Выделения больного (фекалии с мочой) | Сухой порошок | 60 | 150 г на 1 л | Засыпание и тщательное перемешивание |
| Жидкие отходы, смывные воды, рвотные массы, остатки пищи, мокрота | Сухой порошок | 60 | 200 г на 1 л или кг | Засыпание и тщательное перемешивание |
| Моча, ополоски зева | Сухой порошок | 60 | 5 г/л | Тщательное перемешивание |
| Сани-тарный транспорт | 1,0 | 0,3-0,44 | 60 | 300мл/м2 | Орошение |

Таблица 10

Режимы дезинфекции объектов средством ДСГК при кокцидиоидозе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин | Норма расхода | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по активному хлору |  |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 2,0 | 0,6-0,88 | 60 | 200 мл/м2 100 мл/м2 | Орошение или протирание |
| Объект обеззараживания | Концентрация раб. раствора, % | Время обеззараживания, мин | Норма расхода | Способ обеззараживания |
|  | по препарату | по активному хлору |  |  |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 0,6-0,88 | 60 | 200 мл/м2 400 мл/м2 | Двукратное протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 0,3-0,44 | 60 | 2 л на комплект | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 0,6-0,88 | 120 | 2 л на комплект | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 0,6-0,88 | 120 | - | Погружение |
| Мокрота | Сухой порошок | 60 | 300 г/л | Тщательное перемешивание |

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайном отравлении.

При работе со средством следует использовать резиновые перчатки и избегать попадания его на кожу и в глаза.

4.3.Приготовление рабочих растворов следует проводить в вытяжном шкафу или в хорошо проветриваемом помещении.

Приготовление активированных растворов (происходит выделение газообразного хлора) и все работы с ними в очагах особо опасных инфекций следует проводить в противочумном костюме 1 -го типа (с фильтрующим противогазом).

Все работы с осветленными и неосветленными растворами способами орошения и протирания следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз — герметичными очками в отсутствие больных или пациентов. Помещение проветривают в течение 1-2 часов.

Работы с раствором 0,5% по препарату способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания, но обработки проводить в отсутствие больных или пациентов.

Емкости для погружения посуды, для обеззараживания выделений, уборочного инвентаря должны быть плотно закрыты.

Слив средства в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

5.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

При несоблюдении мер предосторожности и в аварийных ситуациях возможно острое отравление средством, которое выражается в явлениях раздражения верхних дыхательных путей (першение в носу, насморк, кашель и др.) и глаз (жжение и резь в глазах, слезотечение). В тяжелых случаях наблюдается одышка, загрудинные боли, кашель, учащение пульса, тошнота, рвота, повышенная возбудимость. При попадании на кожу средства в виде порошка возможно появление чувства жжения, зуда, покраснения, отечности.

При появлении признаков раздражения органов дыхательных путей пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание, дать теплое питье - молоко с Боржоми).

При попадании средства на кожу - смыть его водой с мылом.

При попадании средства в глаза их следует немедленно промыть подструей чистой воды. При раздражении глаз закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

При попадании средства в желудок - выпить несколько стаканов воды, принять 20-30 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать.

6.ХРАНЕНИЕ

Средство ДСГК должно храниться в упаковке изготовителя штабелями в крытых неотапливаемых, хорошо вентилируемых, защищенных от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей складах изготовителя (потребителя). Запрещается совместное хранение в одном помещении средства ДСГК, взрывчатых и огнеопасных веществ, смазочных масел, пищевых продуктов, баллонов со сжатыми газами.

В ЛПУ запасы средства хранят в местах, недоступных для общего пользования, согласно п.6.3. Исходное средство и рабочие растворы хранят под замком, в местах, не доступных для лиц, не проводящих дезинфекцию. Емкости с дезинфицирующими растворами должны иметь этикетки с указанием концентрации и времени приготовления раствора. Хранят их отдельно от лекарственных средств.